## Slide 1: MSc Önálló laboratórium 2
Pingpong labda lokalizációja rezgésjelek alapján
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Készítette: Gungl Szilárd Konzulens: Orosz György

## Slide 2: A feladat
Előzmények:
  Ismerkedés a jelekkel
  Alapvető detektálási módszerek
  1D lokalizáció
Aktuális feladat:
  Összetettebb algoritmusok vizsgálata
  Olcsóbb szenzorok tesztelése
  Több szenzoros mérések

## Slide 3: Egy jellemző pattanás idődiagramja. (első 10 ms)
10 centiméterrel távolabb levő szenzor jele
Korreláció…?

## Slide 4: Ennek oka: fázis- és csoportsebesség

## Slide 5: Ennek oka: fázis- és csoportsebesség

## Slide 6: Összetettebb módszerek: Beamforming
Delay & Sum azaz késleltetett jelek összegzésén alapul.
1 referencia szenzor, a többi szenzor jelét ehhez képest késleltetjük, és összegezzük
Frekvenciatartománybeli késleltetéssel virtuálisan az egész szenzor tömböt forgatjuk
Számításigényes
Korrelációhoz hasonló eredmény

## Slide 7: Triggerelés simított függvényen
A jel energiája alapján próbálunk detektálni:
A jel négyzetét simítjuk → burkoló szerű függvény
A különbség képzés miatt a késleltetés nem probléma
Simítás mozgó átlaggal: kis számításigény, időtartományban jó
Triggerelés bizonytalan
(lassan felfutó jelek…)

## Slide 8: Szenzorok
Piezo szenzorok: olcsó, egyszerű kivitel, könnyen rögzíthető.
Nagy kimenő jel, nem szükséges illeszteni
Aluláteresztő jelleg
Rögzítésből eredően eltérő viselkedés
Szeizmikus tömeg

## Slide 9
Szeizmikus tömeg nélkül
Szeizmikus tömeg: 3g

## Slide 10: Sima piezo lapka és piezo karimával

## Slide 11: Síkbeli lokalizáció
Az egyes szenzorok esetében detektáljuk, hogy mikor történt a pattanás.
Kijelölünk a síkon egy pontot és megnézzük, hogy ha itt pattant volna le a labda, mekkora lenne az egyes szenzorok közti időbeli eltérés (adott terjedési sebességnél)
Ezeket az értékeket összevetjük a detektált eltérésekkel (négyzetes eltérés)
Amely pontban ez az érték minimális, ott lesz a pattanás helye.

## Slide 12: Síkbeli lokalizáció
Az asztal bal felén egy rácson pattogtatva:

## Slide 13: Statisztikai mérések
Egy pontban pattintottunk sokszor (pl.: 100x)
Azt vizsgáljuk, hogy az algoritmus mennyire stabil

## Slide 14: További munka
Asztal anizotróp tulajdonságainak figyelembe vétele
Több szenzor alkalmazása.
Real-time működés

## Slide 15: Köszönöm a figyelmet!